SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D – 05.00

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE.

CPV 45220000-5     ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE.

CPV 45231300-8     ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGÓW

RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

SPIS TREŚCI

1	CZĘŚĆ OGÓLNA	146

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej	146

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	146

1.3	Zakres robót	146

1.4	Zakres prac tymczasowych i towarzyszących.	146

1.5	Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r.	146

1.6	Określenia podstawowe	147

1.7	Ogólne wymagania	148

2.	wyroby BUDOWLANE	148

3.	SPRZĘT	148

4.	TRANSPORT	149

5.	Warunki ogólne wykonania robót	150

5.1	Warunki ogólne wykonania robót	150

5.1.1	Roboty rozbiórkowe	150

5.1.2	Podbudowa z kruszyw łamanych	151

5.1.3	Nawierzchnia asfaltowa	151

5.1.4	Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych	152

5.1.5	Nawierzchnia betonowa	152

5.1.6	Nawierzchnia dróg i chodników z kostki betonowej.	153

5.1.7	Nawierzchnia tłuczniowa	154

5.1.8	Krawężniki i obrzeża betonowe.	154

5.1.9	Obsiew trawą	155

5.1.10	Bilans robót ziemnych	155

5.2	Warunki szczegółowe wykonania robót	155

5.2.1	Opis ogólny	155

5.2.2	Wytyczne wykonania robót	156

5.2.3	Konstrukcja nawierzchni	157

5.2.4	Ilości nawierzchni do odbudowy	158

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	158

7.	OBMIAR ROBÓT	158

8.	ODBIÓR ROBÓT	159

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	159

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	159

10.1	Normy	159

10.2	Inne	160

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej ST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z odbudową nawierzchni po budowie i przebudowie sieci wodociągowych wraz z przyłączami w rejonie ulic: Zacisze i Polna oraz 22 Lipca i Wodnej w Mikołowie.

## 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

## Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny, rysunki i obejmują wszystkie czynności związane z:

- zdjęciem humusu bądź rozebraniem istniejącej nawierzchni drogowej,

- wykonywaniem korytowania dróg i chodników,

- zabezpieczeniem w miejscach kolizyjnych istniejących budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

- odwodnieniem wykopów,

- wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnię,

- wykonanie nawierzchni dróg i chodników,

oraz wszystkich innych, nie wymienionych wyżej robót budowlanych, jakie mogą wystąpić przy realizacji Zadania w zakresie pkt. 1.1

## Zakres prac tymczasowych i towarzyszących.

Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, że istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. Ogólne informacje dotyczące robót tymczasowych podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych. Ogólne informacje dotyczące robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Należy ująć konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wykonywania i dokumentowania koniecznych pomiarów, obserwacji, oznakowań, zabezpieczeń i wygrodzeń terenu budowy. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie: finansowym, transportowym i organizacyjnym.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r.

Dział: 45000000-7 - Roboty budowlane

Grupa robót:       45100000-8   -   Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45500000-2 -    Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z   zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

Klasa robót:    445110000-1 -  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;   roboty ziemne

45220000-5   -   Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 -    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kategorie robót:    45111000-8  -   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5  -   Roboty w zakresie usuwania gleby

45112310-1  -  Podsypywanie gleby

45112700-2   - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2  -   Roboty na placu budowy

45231000-5  -   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

45232000-2 -    Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 -  Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania   oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

74313130-6  -   Usługi techniczne nadzoru budowlanego

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. a także podanymi poniżej:

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R = 40 MPa) określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R).

Dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna jest to celowo wykonana przerwa (szczelina) dzieląca duże powierzchnie konstrukcyjne obiektu  lub jego elementy. Dobrze wykonane dylatacje chronią powierzchnie przed przypadkowymi rysami i pęknięciami.

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: Is = Pd/Pds gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Głębokość przemarzania gruntu - głębokość, do której zimą zamarza grunt i zawarta w nim woda gruntowa. Średnia głębokość przemarzania to ok. 0.8m. Wielkość ta zależy od strefy klimatycznej (w mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i decyduje o głębokości, na której posadawia się obiekty.

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, nasyp zagęszczony lub podkład na który nakłada się wyprawę lub el. prefabrykowany.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

Materiał siewny – nasiona traw.

Poziom wód gruntowych - powierzchnia wody w warstwie wodonośnej, pozostająca tylko pod wpływem ciśnienia atmosferycznego.

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

# wyroby BUDOWLANE

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wyrobami (materiałami) budowlanymi stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- grunt wydobyty z wykopu

- mieszanka żwirowo-piaskowa

- grunt piaszczysty

- kostka betonowa brukowa pełna

- kruszywo kamienne łamane

- tłuczeń kamienny

- krawężniki betonowe

- obrzeża betonowe

- beton asfaltowy

- beton C25/30, C8/10,

- pospółka

- żwir

- cement

Wszędzie, gdzie w STWiORB i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały i urządzenia 
z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).

W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej 
i STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt, przedstawienia 
do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

# SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót należy użyć następującego sprzętu:

Odbudowa nawierzchni:

- spycharka gąsienicowa

- koparka

- piły do cięcia nawierzchni

- betoniarki

- walce drogowe

- sprzęt do mechanicznego rozścielania masy betonowej

- równiarka samojezdna

- wibrator powierzchniowy

- wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego

- zagęszczarka wibracyjna

- ubijak do zagęszczania

- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego

- skrapiarek

- walców ogumionych,

- ładowarki

- sprzęt do cięcia stali i betonu,

- instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, łata miernicza, taśma itp.),

- inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Ukształtowanie terenu i zieleń:

- spycharka gąsienicowa

- ciągnik kołowy

- glebogryzarka

- siewnik

- walec statyczny ciągniony

- ubijak ręczny

- inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

# TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Do przewozu materiałów należy użyć środków transportu typu:

- samochód mieszarka do transportu i podawania mieszanki betonowej

- samochód skrzyniowy

- samochód dostawczy

- samochód wywrotka

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach i placu budowy. Uzyskać On winien wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych organów na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych wyrobów.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na środowisko naturalne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

Wyroby na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP. Przewożone wyroby powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia dróg spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodów przed zanieczyszczeniem dróg dojazdowych do terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umożliwienia spryskiwania ulic przed nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma się stosować do zaleceń zarządcy dróg i służb w tym policji.

Wyroby oraz urządzenia należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek jak i wyładunek wyrobów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności   i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach budowlanych.

# Warunki ogólne wykonania robót

## Warunki ogólne wykonania robót

Wszelkie roboty ujęte w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w Dokumentacji Przetargowej i STWiORB nie zostały przywołane.

### Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi.

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na projektowanych powierzchniach dróg, zatok, chodników i poboczach. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

Sposób zagospodarowania i rozliczenia z materiałów pochodzących z rozbiórki ( np. nadających się do ponownego wykorzystania kostki betonowej, krawężników drogowych i obrzeży betonowych) wg ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Materiały uzyskane przy wykonywaniu rozbiórki nawierzchni powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nowych nawierzchni. Materiały nieprzydatne do budowy powinny być wywiezione przez Wykonawcę na składowisko wskazane przez Inwestora

Nawierzchnie asfaltowe rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Gruz powstały z rozbiórki nawierzchni odrzucić na pobocze i wywieźć. Materiał nadający się do ponownego wbudowania wykorzystać przy budowie nawierzchni (po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru).

Krawężniki , obrzeża należy odkopać, wyjąć i oczyścić, podsypkę zerwać a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Gruz wywieźć, a materiał nadający się do ponownego wbudowania wykorzystać przy budowie krawężników lub obrzeży.

Ławy spod krawężników wyłamać ręcznie lub mechanicznie, gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy i wywieźć.

Wykonawca na wywóz materiału rozbiórkowego uzyska pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc składowania. Występujące materiały skażone i produkty odpadowe pochodzące z wyburzenia, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany przez Inspektora Nadzoru.

### Podbudowa z kruszyw łamanych

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

### Nawierzchnia asfaltowa

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ( 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.

Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania powinny być usuwane na bieżąco przez zgarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wgłębień.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast zlikwidować poprzez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do uzyskania prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu.

### Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może stanowić podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is ( 1,0,

Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby. Grubość podsypki i warunki jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Płyty prefabrykowane na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były prostopadłe do osi drogi.

Płyty na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku.

### Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.

Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowę może stanowić: chudy beton, grunt stabilizowany cementem, kruszywo stabilizowane mechanicznie lub istniejąca stara nawierzchnia.

Do wykonywania nawierzchni betonowej należy stosować mieszankę betonową wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni, tzw. „beton towarowy”. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek opracowanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W obu przypadkach mieszanka i  beton winny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-EN206-1 i/lub PN-88/B-06250 oraz wymaganiom podanymi poniżej :

- Beton wykonany w klasie wytrzymałości zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową.

- Cementy - należy stosować cementy portlandzkie odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 o klasie 32.5 (dla betonów klasy do C25/30) oraz cementy klasy 42.5 (dla betonów klasy do C35/40).

- Współczynnik  w/c  dla betonu winien wynosić max 0,5

- Nasiąkliwość betonu nie może być większa niż 5%

- Maksymalna zawartość chlorków względem masy cementu nie może przekraczać 0,4%.

- Konsystencja mieszanki betonowej – S3.

- Temperatura mieszanki: 5 – 30o C

- Kruszywo - należy stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620:2004.

- Woda zarobowa – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2003.

- Domieszki – dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania PN-EN 934-2 :2002 oraz PN-EN 934-6 :2002. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami:

w deskowaniu stałym (w prowadnicach),

w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Inspektora Nadzoru.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic.

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

### Nawierzchnia dróg i chodników z kostki betonowej.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni można stosować krawężniki uliczne betonowe lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podsypkę należy wykonać jako cementowo – piaskową dla zjazdów i z miału kamiennego dla chodników.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru, wcześniej ustalonego dokumentacji projektowej zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe 
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni spoiny należy wypełnić mieszanką piaskowo – cementową. Nawierzchnia po wypełnieniu spoin nie wymaga pielęgnacji, może być zaraz oddana do ruchu.

### Nawierzchnia tłuczniowa

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów.

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.

Warstwa nawierzchni tłuczniowej po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotność mieszanki tłuczniowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny).

Nawierzchnia tłuczniowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych.

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni. Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem.

### Krawężniki i obrzeża betonowe.

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 
w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6cm lub zwiększone do 16cm.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu.

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.

### Obsiew trawą

Po wykonaniu robót związanych z zasypem wykopów należy przystąpić do prac związanych z przygotowaniem terenu pod trawniki. Prawidłowy odczyn gleby pod tereny zielone powinien wahać się w granicach pH 5,5 – 6,5.

Przed przystąpieniem do wysiewu trawy należy wykonać następujące prace:

- Wzbogacić glebę w próchnicę poprzez torfowanie (należy rozścielić 2 cm warstwę mieszanki torfu z nawozami mineralnymi)

- Wymieszać ziemię glebogryzarką

- Zabronować, wyrównać i zagrabić

Optymalny termin wysiewu nasion to okres od 15 kwietnia do 15 września. Do wysiewu przyjęto mieszankę traw „wiejska łączka”.

Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”, z wysiewem nawozów mineralnych – należy zastosować nawóz wieloskładnikowy  w ilości 20 – 30kg na 100m2 powierzchni trawnika. Po wysiewie „na krzyż” trawnik przewałować wałem gładkim (100 kg) i lekko przykryć ziemią. Przykrycie nasion warstwą ziemi daje lepszej jakości murawę. Zużycie nasion wynosi średnio 25g/m.2 . W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu konieczne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2 – 3 dni w ilości do 10mm wody na 1m2 w godzinach porannych (w okresie suszy nawadniać codziennie). Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne stosuje się zaraz po skoszeniu murawy w postaci roztworu wodnego.

Pierwsze koszenie przeprowadzić ręcznie, kiedy trawa osiągnie wysokość 10cm. Po rozkrzewieniu i ukorzenieniu się traw koszenie można przeprowadzić mechanicznie co 5 – 7 dni, czyli 20 – 25 razy w sezonie. Wysokość koszenia 3 – 4cm.

Po każdym koszeniu trawnik należy podlać, jeśli nie zapowiada się deszcz. W czasie suszy trawnik należy podlewać nawet codziennie przy pomocy zraszacza przenośnego. Dwa razy w sezonie przeprowadzać nawożenie azotanem.

Aby zapewnić wieloletnią trwałość trawnika należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią cięcie pionowe i przewietrzenie aeratorem. Murawa wymaga również wałowania celem dogęszczenia gleby do korzeni po okresie zimowym. Zaleca się stosowanie wału kołkowego, metodą „na krzyż ”

### Bilans robót ziemnych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania bilansu mas ziemnych.

Zgodnie z wyliczonym bilansem masy ziemne zostaną odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozścielone lub wywiezione).

Nadmiar ziemi wykorzystać do ukształtowania terenu lub wywieźć na wysypisko. Grunt nie nadający się do zasypki wywieźć na wysypisko a do zasypki użyć gruntu piaszczystego

## Warunki szczegółowe wykonania robót

### Opis ogólny

Projekt odbudowy nawierzchni należy rozpatrywać łącznie z projektami branży instalacyjnej i konstrukcyjnej oraz projektem organizacji ruchu zastępczego.

Odbudowę konstrukcji nawierzchni dróg, zjazdów, chodników i terenów zieleni należy wykonać po wykonaniu sieci wodociągowej i przyłączy oraz wykonaniu zasypki wykopów i dokonaniu odbioru technicznego wykonanych robót.

Zgodnie z projektami branżowymi wykopy dla wykonania sieci i przyłączy wykonane jako umocnione z obudową pełną na całej ich długości i wysokości.

Zgodnie z „Wytycznymi do projektowania odtworzenia nawierzchni …” szerokość klina odłamu według odczytu z nomogramu dla wykopów obudowanych o głębokości do 3,0m wyniesie 40cm z każdej strony.

W związku z powyższym odbudowę konstrukcji nawierzchni należy wykonać na szerokości wykopu powiększonej z każdej strony o zasięg klina odłamu oraz dodatkowo powiększonej po min.10cm z każdej strony wykopu. Szerokości wykopów zgodnie z opisem w części konstrukcyjnej opracowania projektowego. Dla wykopów liniowych dla sieci przyjęto szerokość odbudowy równą 2,0m, dla wykopów liniowych dla przyłączy przyjęto szerokość odbudowy równą 1,8m. Dla wykopów dla komór technologicznych i studzienek odwodnieniowych na sieci oraz dla wykopów punktowych w miejscach wpięć przyłączy do sieci odbudowę nawierzchni należy wykonać na powierzchni wykopów powiększonych o 50cm z każdej strony.

W ul. Polnej projektuje się  odbudowę nawierzchni po robotach związanych z budową wodociągu do stanu istniejącego przyjmując nawierzchnię jezdni tłuczniową. Zgodnie z warunkami uzgodnienia z Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych, znak WIM.7021.8.31.2011 z dnia 11.07.2011r. oraz notatką służbową z dnia 29.08.2011r. projekt odbudowy nawierzchni dla ul. Polnej na całej szerokości jezdni w układzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni przedstawionych w uzgodnieniu przyjęto jako rozwiązanie docelowe. Docelowo do odbudowy przyjęto drogę z jezdnią o długości ~100m i  szerokości 4,5m. Powierzchnia drogi ul. Polnej o nawierzchni asfaltowej do odbudowy wyniesie 450m2. Rozwiązanie docelowe zostało ujęte jedynie w części kosztorysowej projektu wykonawczego odbudowy nawierzchni ul. Polnej.

W ul. Zacisze projektuje się  odbudowę nawierzchni po robotach związanych z budową wodociągu do stanu istniejącego. Ponadto zgodnie z warunkami uzgodnienia z Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych w projekcie ujęto pełne odtworzenie istniejącej jezdni z płyt prefabrykowanych.

W ul. 22 Lipca na szerokości jezdni roboty ziemne nie będą prowadzone i w związku z tym nie przewiduje się odbudowy nawierzchni. W pasie drogowym ul. 22 Lipca na wysokości baru „Łania” projektuje się odbudowę parkingu o nawierzchni asfaltowej przyjmując kategorię ruchu KR2 oraz zjazdu o nawierzchni tłuczniowej.

Odbudowa konstrukcji nawierzchni powinna być wykonana z tych samych materiałów, które wchodzą w skład istniejącej konstrukcji drogi.

Materiały uzyskane przy wykonywaniu rozbiórki nawierzchni powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nowych nawierzchni.

Do odbudowy nawierzchni należy użyć materiałów pełnowartościowych lub nowych posiadających certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą

Niweleta odtworzonej nawierzchni zgodnie z przebiegiem nawierzchni istniejącej.

### Wytyczne wykonania robót

Kolejność robót związanych z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni:

- Konstrukcję nawierzchni (nawierzchnię wraz z podbudową) w pierwszej fazie robót należy usunąć na szerokość wykopu

- Zasyp wykopu należy wykonać zgodnie z opisem w części instalacyjnej i konstrukcyjnej.

- Przy zasypywaniu wykopu, na głębokości około 0,4m. poniżej spodu konstrukcji jezdni nawierzchnię należy rozebrać na szerokość wykopu powiększoną o szerokość klina odłamu (z każdej strony), oraz dodatkowo powiększoną o 20cm, (po 10cm z każdej strony wykopu).

- Wybieramy partię gruntu po obu stronach wykopu (w obrębie klina odłamu) na szerokość klina odłamu i głębokość 40cm i dogęszczamy nową partią gruntu.

- Grunt zasypowy w wykopie jak i warstwę grubości 40cm pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczaną równolegle z wykopem należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia:

-  dla dróg o nawierzchni  asfaltowej, betonowej i chodników do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is równego 1,0

-  dla dróg o nawierzchni tłuczniowej oraz poboczy do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is równego 0,97.

-  	dla terenów zielonych i trawników należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia Is porównywalny do zagęszczenia podłoża istniejącego, nie mniejszy niż 0,95.

- Po wykonaniu zasypki wykopów i dokonaniu odbioru technicznego należy przystąpić do  odbudowy nawierzchni

Po zakończeniu prac teren robót uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

### Konstrukcja nawierzchni

Dla odbudowy nawierzchni po wykonaniu sieci wodociągowej i przyłączy przyjęto następujące przekroje konstrukcyjne:

DROGA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ  KR2

Jezdnię o nawierzchni asfaltowej należy odbudować w kolejności warstw od góry:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S		 -   5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P	 -   7cm

- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/63mm	 -  20cm

- zasyp wykopu z zagęszczeniem do Is=1,0

DROGA O NAWIERZCHNI Z PŁYT PEFABRYKOWANYCH OTWOROWYCH

Jezdnię o nawierzchni z płyt prefabrykowanych otworowych (na całej szerokości jezdni z płyt) należy odbudować w kolejności warstw od góry:

- płyty otworowe prefabrykowane otworowe 1000/750

- podbudowa z piasku gruboziarnistego		         	-  10cm

- warstwa filtracyjna z tłucznia 0/63mm		         	-  30cm

- zasyp wykopu z zagęszczeniem Is=1,0

DROGA O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ

Jezdnię o nawierzchni tłuczniowej należy odbudować w kolejności warstw od góry:

- warstwa miału kamiennego				-    3cm

- warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm		         	 -  10cm

- warstwa kruszywa łamanego 31,5/63mm		         	 -  20cm

- zasyp wykopu z zagęszczeniem Is=0,97

TERENY ZIELENI

Tereny zieleni należy odbudować w kolejności warstw od góry:

- obsiew mieszanką traw 2,5kg/ar + 1cm torfu

- warstwa ziemi roślinnej (humusu)				-  20cm

- zasyp wykopu z zagęszczeniem

ZJAZDY I PARKINGI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Zjazdy i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej należy odbudować w kolejności warstw od góry:

- kostka betonowa                          				-   8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4                                  -  3cm

- podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5mm		  -15cm

- zasyp wykopu z zagęszczeniem do Is=1,0

CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ LUB PŁYT CHODNIKOWYCH

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej lub płyt chodnikowych należy odbudować w kolejności warstw od góry:

- kostka betonowa lub płyty chodnikowe	                         -   8 lub 7cm

- podsypka z miału kamiennego                                             -  3cm

- podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5mm		  -  10cm

- zasyp wykopu z zagęszczeniem do Is=1,0

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CHODNIKOWE

Krawężniki i obrzeża chodnikowe należy odbudować w kolejności warstw:.

- krawężnik betonowy 15 x 30 – 100cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:3			 -  3cm

- ława betonowa 30x15cm z oporem  z betonu C12/15	- 15cm

- obrzeża betonowe 30x8cm na ławie z betonu C12/15

- zasyp wykopu z zagęszczeniem Is=1,0

DOCELOWA ODBUDOWA ul. POLNEJ

W projekcie odbudowy nawierzchni dla ul. Polnej jako rozwiązanie docelowe przyjęto odbudowę nawierzchni na całej szerokości jezdni. Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni przyjęto zgodnie z warunkami uzgodnienia z  przedstawionych w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Łaziskach Górnych.

Jezdnię ul. Polnej o nawierzchni asfaltowej docelowo należy odbudować w kolejności warstw od góry:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S		   -   4cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P	   -   4cm

- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm     -  10cm

- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego 31,5/63mm    -  30cm

- zasyp wykopu z zagęszczeniem do Is=1,0

- podsypka piaskowa		         			    -  10cm

- podłoże gruntowe Is=1,0

### Ilości nawierzchni do odbudowy

Ilości nawierzchni do odbudowy zgodnie z planami sytuacyjnymi rys. PZ-1/OD, PZ-2/OD, PZ-3/OD, PZ-4/OD. Rodzaje nawierzchni i długości odbudowy zgodnie z profilami podłużnymi znajdującym się w części instalacyjnej projektu.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów oraz uzyskać akceptację I Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót
z Dokumentacją Projektową i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Kontroli jakości podlega wykonanie następujących robót:

Odbudowa nawierzchni:

- Korytowanie

- Podsypki i jej zagęszczania

- Podbudowy i jej zagęszczania

- Nawierzchni dróg i chodników

- Liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży

- Profili podłużnych i poprzecznych dróg

- Usytuowania urządzeń drogowych

Ukształtowanie terenu i zieleń:

Kontroli jakości podlega wykonanie następujących robót:

- Rozścielenie humusu

- Równomierność rozsiania trawy

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Jednostką obmiaru jest:

m2 -        wykonanie podbudowy, podbetonu, warstwy filtracyjnej, nawierzchni drogi, nawierzchni     chodnika, wymiany podłoża, odtworzenie nawierzchni.

m.     -    ustawienia krawężników i obrzeży na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

m3     -    korytowania, wykonanie podsypki, podbudowy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

m2    -   wykonanie trawników i rozścielenie humusu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i  obmiaru w terenie.

Obmiaru dokonać na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z zakresem określonym
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych aprobatach technicznych.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót ziemnych, nawierzchni dróg i chodników. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi/Kierownikowi projektu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych  tolerancji dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstawa płatności wg zawartej umowy.

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi  normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

## Normy

PN-B-06050: 1999      Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-S-02205: 1998      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-02204                Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

PN-87/S-02201           Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia

WT-1;2010	Wymagania techniczne. Kruszywa

WT-2;2010	Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe

PN-B-11111:1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka

PN-B-11112:1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996       Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton. Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodność.

PN-EN 12620:2004	  Kruszywa do betonu.

BN- 70/8933-03            Podbudowa z chudego betonu

PN-EN 934-2:2002	Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie, etykietowanie.

PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002	Cement. Wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-C-956170:1965      Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

BN-80/6775-03         Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,       parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników

PN-60/B-11100            Materiały kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-06251                 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/B-30175            Kit asfaltowy uszczelniający

BN-68/8931-04            Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

PN-ISO 3443-8:1994    Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 4464:1994      Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-G-98011	           Torf rolniczy

PN/83-R-04150	           Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia.

PN/78-R-65023	           Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

## Inne

      - Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1944( tj. z 2006r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami);

      - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tomy I, II,V, opracowane przez  b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej, wyd. ARKADY, Warszawa 1989-90)

      - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

      - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881).

      - Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie, albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta Deklaracji Zgodności (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53);

      - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. z 2002r nr166, poz. 1360 
z późn. zmianami);

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497),

      - Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000r. (Dz. U. Nr 26, poz. 313) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. Nr47 poz.401 z dn. 19.03.2003r.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

      - Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia.

Uwaga: Mając na myśli słowo „Ustawy” należy je łączyć odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych

Z uwagi na znaczną ilość zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowiązującymi w momencie wykonywania robót budowlanych